Introduzione ad Arduino - Grove kit
Arduino UNO / Shield Grove	TUTORIAL IN PROGRESS / Vediamo come si caricano i programmi su Arduino Uno con lo shield Grove / Guarderemo in particolare i software mBlock versione 3 e 5, illustrandone le principali differenze. / Trovi questa guida e video all’indirizzo: / coderdojotrento.it/grove1
Guardiamo l’Arduino UNO: è facile riconoscere il tasto di reset, il connettore USB che attaccheremo al nostro computer e lo spinotto per l’alimentazione esterna. / Sui due lati lunghi ci sono due serie di pin (connettori) che potremo usare per alimentare i nostri componenti elettrici o per leggere i valori di tensione dai nostri sensori: ricordati infatti che potremo collegare dei componenti in modo che funzionino come attuatori o come sensori, e questi potranno essere analogici o digitali (vedi prossima pagina)
 / Tasto di reset / Connettore / USB / Alimentazione / esterna / Pin digitali / (input/output); / alcuni PWM ~ / Pin analogici / (solo input) / Pin legati all’alimentazione / (3.3 e 5 Volt, terra, etc.)

TIPI DI COMPONENTI
1) di input (sensore) oppure di output (attuatore) / INPUT / OUTPUT
2) digitale (acceso/spento) oppure analogico (valori continui)
SHIELD GROVE / Per connettere facilmente sensori ed attuatori, possiamo usare un cosiddetto shield, come il Grove qua sotto. / - Alcuni canali iniziano con la D e altri con la A seguiti da un numero, come D6 e A2. Li useremo per connettere rispettivamente input/ouput Digitali e Analogici / - IMPORTANTE: Imposta la levetta del Selettore Volt su 5V (quindi verso destra)

Quali programmi usare?
mBlock 3 / - basato su Scratch 2 / - versione desktop: SI / - versione online: NO	mBlock 5 / - basato su Scratch 3 / - versione desktop: SI / - versione online: SI / NOTA per la versione online: / 1. prima bisogna installare un piccolo software a parte chiamato mLink, reperibile qui: / mblock.cc/mblock-software / 2. una volta installato, eseguire il software / 3. andare sul sito internazionale / ide.mblock.cc / NON su quello cinese ide.makeblock.com
Quali dispositivi sono supportati?
mBlock 3 / TODO	mBlock 5 / Ci sono parecchi dispositivi da scegliere / Quello preselezionato è Codey ma non ci interessa, quindi cancelliamolo e aggiungiamone uno di tipo Arduino Uno: / Così da avere questo:

Come connettersi ? / Connessione via cavo / - Viene indicata come USB o Seriale e funziona sempre / - Fornisce anche alimentazione se le batterie sono scariche. / Nomi connessioni via cavo / - Se appare un solo nome di connessione (es. COM3), basta cliccarla. / - Altrimenti, se appaiono più opzioni (es COM1,COM6 ..) ,per capire quale scegliere: / 1. Scollegare il cavo USB dal PC / 2. Verificare quali porte seriali sono disponibili tramite Menu -> Collegare -> Porta Seriale / 3. Collegare il cavo USB dal PC / 4. Verificare nuovamente quali porte seriali sono disponibili tramite Menu -> Collegare -> Porta / Seriale / 5. Dovrebbe comparire nell’elenco una nuova porta seriale (es. COM6) / 6. La nuova porta seriale che è comparsa è quella da utilizzare per la programmazione di Arduino
mBlock 3 / Cliccare: / -> Menù Collegare in alto / -> Porta Seriale	mBlock 5

Modalità di programmazione / Ci sono due modalità di programmazione: Dal vivo e Carica File / Modalità Dal vivo / - necessita che l’Arduino sia collegato al pc / - utile per provare il codice rapidamente senza doverlo caricare ogni volta / - permette di usare comandi normalmente disponibili solo in Scratch (es. “Se tasto spazio premuto”)
mBlock 3 / Modalità già presente una volta connessi	mBlock 5 / Assicurarsi che sia selezionato Dal vivo
ATTENZIONE: la modalità Dal vivo per funzionare necessita del programma nativo di MBlock (Firmware)! Se le cose non vanno, assicurarsi di caricarlo così:
mBlock 3 / Una volta connesso, cliccare: / -> Collegare / -> Resetta il programma di default / -> TODO	mBlock 5 / Una volta connesso, cliccare / 1. Impostazioni / 2. Aggiornamento Firmware / 3. Aggiornamenti / 1: 3: / 2:
Modalità Dal vivo: inizio programmi / I programmi iniziano come in Scratch con / I programmi NON devono iniziare con

Modalità Carica File / - carica un programma sull’Arduino, che sostituisce quello attuale presente sulla scheda / - Permette di scollegare l’Arduino dal computer e quando Arduino viene acceso il programma caricato verrà eseguito immediatamente / - il caricamento è piuttosto lento, è meglio farlo quando si è sicuri che il programma funzioni / - tecnicamente, il programma Scratch viene convertito nel linguaggio C++ che a sua volta viene convertito in codice comprensibile dal microcontrollore dell’Arduino / - ATTENZIONE: A seconda del programma impostato, Arduino potrebbe attivarsi immediatamente! Se ci sono collegati dei motori questo potrebbe causare problemi. / - ATTENZIONE: Se prima c’era il programma per la modalità Dal vivo, qualora si volesse tornare a usarla bisognerà rifare il reset del Firmware (vedere pagina precedente)!
mBlock 3 / 1. Clicca menù Modifica -> Arduino / Apparirà il programma nel linguaggio C++ / 2. Clicca Carica su Arduino / (richiede alcune decine di secondi)	mBlock 5 / 1. Assicurati che sia selezionato Carica File / 2. Clicca Carica / Se sei interessato al codice C++, in alto a destra puoi cliccare una frangetta arancione: che fa apparire questo pannello:
Modalità Carica File: inizio programmi / I programmi NON iniziano con / I programmi devono iniziare con

Dove sono i comandi di Arduino?
mBlock 3 / Tutti gli sprite possono accedere ai comandi per l’mBot, che stanno tutti nella categoria Robot	mBlock 5 / Solo i personaggi di tipo Dispositivi possono accedere ai comandi per Arduino / I comandi per Arduino sono divisi in diverse categorie:
Dove sono i comandi degli sprite normali?
mBlock 3 / Non c’è differenza tra sprite dispositivi e sprite normali	mBlock 5 / Gli sprite normali sono in una tab separata Sprite, diversa da quella Dispositivi / ATTENZIONE: a causa di una traduzione sbagliata, invece della tab Sprite potreste vedere una tab chiamata erroneamente Costumi !

Come usare i valori dei sensori in sprite normali? / Con i sensori possimo rilevare cosa succede nell’ambiente, per esempio possiamo capire quanta luce c’è o quanto il cilindretto del sensore di rotazione è stato girato.
mBlock 3 / I dati sono sempre direttamente accessibili coi blocchi azzurri	mBlock 5 / Negil sprite normali non è possibile usare direttamente i blocchi dei sensori Arduino. Perciò, nella tab Dispositivi è necessario mettere i valori in variabili usabili da tutti gli sprite. Per esempio, per i sensori ad ultrasuoni e di luce si può fare così: / - Prima creiamo le variabili angolo e luce: / - attacchiamo il sensore di luce (Light sensor) ad A0 / - attacchiamo il potenziometro a rotazione (Rotary Angle Sensor) ad A3 / - Poi nel dispositivo Arduino aggiorniamo angolo e luce coi valori presi dai sensori: / Così negli sprite si potrà usare le variabili create:

Attuatori / Con gli attuatori possiamo interagire con l’ambiente circostante / Per esempio, potremmo provare a illuminarlo con una luce LED / - cerca l’attuatore LED (Light Socket Kit), all’inizio lo troverai senza lucetta sopra / - monta una luce LED nell’angolo in basso / ATTENZIONE: IL LATO LUNGO VA NEL + / - collega l’attuatore col cavetto sullo shield Grove in D2 / - poi nel dispositivo Arduino impostiamo il valore del pin digitale 2:
mBlock 3 / TODO	mBlock 5 / -

Ti è piaciuto ? Trovi questo e altri tutorial gratuiti
sul sito di CoderDojo Trento alla sezione Risorse !
coderdojotrento.it

    Ringraziamenti:

        Questo tutorial è stato realizzato grazie al sostegno
        di CoderDolomiti APS coderdolomiti.it